| model | T-5 | T-6 | T-6M poháňané nástroje | T-7 | T-7M poháňané nástroje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| základné informácie |
| max. obežný priemer nad ložou | mm | 330 | 450 | 450 | 520 | 637 |
| max. obežný priemer nad priečnym supportom | mm | 136 | 210 | 190 | 350 | 285 |
| max. dĺžka sústruženia | mm | 136 | 420 | 404 | 550 | 585 |
| max. priemer tyče | mm | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| pojazdy |
| os X | mm | 230 | 105+20 | 125+15 | 175+25 | 225+25 |
| os Z | mm | 230 | 460 | 460 | 600 | 640 |
| vreteno |
| max. otáčky vretena | rpm | 4500 | 4500 | 6000 | 4500 | 4500 |
| veľkosť sklučovadla | mm | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 |
| výkon vretena | kW | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
| nástrojová hlava |
| počet nástrojov |  | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| max. kvadrát noža | mm | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| max. priemer nástrojov pre vnútorné obrábanie | mm | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
| rýchloposuv |
| v osi X , Z | m/min | 24,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 |
| koník |
| priemer pinoly | mm | - | 75 | 75 | 100 | 100 |
| kužel pre upínací hrot | M.T | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
| rôzne |
| hmotnosť stroja | kg | 2500 | 3750 | 4000 | 4540 | 5000 |
| dĺžka stroja | mm | 1993 | 2340 | 2385 | 2800 | 3138 |
| šířka stroja | mm | 1198 | 1580 | 1580 | 1565 | 1730 |
| výška stroja | mm | 1538 | 1595 | 1595 | 1945 | 1980 |
| príkon stroja | kVA | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 |