| model | T-8 základné prevedenie | T-8M poháňané nástroje | T-8S protivreteno | T-8SM poháňané nástroje a protivreteno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| základné informácie |
| max. obežný priemer nad ložou | mm | 670 | 637 | 600 | 600 |
| max. obežný priemer nad priečnym supportom | mm | 450 | 285 | 360 | 330 |
| max. dĺžka sústruženia | mm | 600 | 585 | 500 | 500 |
| max. priemer tyče | mm | 77 | 77 | 77 | 77 |
| pojazdy |
| os X | mm | 225+25 | 225+15 | 200+25 | 215+15 |
| os Z | mm | 640 | 640 | 560 | 560 |
| os B | mm | - | - | 500 | 500 |
| vreteno |
| max. otáčky vretena | rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| veľkosť sklučidla | mm | 254 | 254 | 254 | 254 |
| výkon vretena | kW | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| protivreteno |
| max. otáčky protivretena | rpm | - | - | 4500 | 4500 |
| veľkosť sklučidla | mm | - | - | 165 | 165 |
| výkon vretena | kW | - | - | 11 | 11 |
| nástrojová hlava |
| počet nástrojov |  | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Shank height for square tool | mm | 25 | 25 VDI 40 | 25 | 25 VDI 40 |
| Shank diameter for boring bar | mm | 40 | 40 VDI 40 | 40 | 40 VDI 40 |
| Rotary tool spindle speed range:axis unit | rpm | - | 3000 | - | 3000 |
| Rotary tool spindle speed range: rad units | rpm | - | 3000 | - | 3000 |
| výkon vretena | kW | - | 5,5 | - | 5,5 |
| rýchloposuvy |
| v osi X , Z , B | m/min | 20, 24 |  | 20, 24, 20 |  |
| koník |
| priemer pinoly | mm | 100 | 100 | - | - |
| kužel pre upínací hrot | M.T | 5 | 5 | - | - |
| rôzne |
| hmotnosť stroja | kg | 5300 | 5800 | 5500 | 6000 |
| dĺžka stroja | mm | 3138 | 3138 | 3212 | 3212 |
| šířka stroja | mm | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| výška stroja | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| príkon stroja | kVA | 40 | 40 | 70 | 70 |