| model | LTC-20A | LTC-20B | LTC-25AL | LTC-25BL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| základné informácie |
| max. obežný priemer nad ložou | mm | 450 | 680 |
| max. obežný priemer nad priečnym supportom | mm | 320 | 420 |
| max. dĺžka sústruženia | mm | 500 | 1050 |
| max. priemer tyče | mm | 51 | 65 | 78 | 85 |
| pojazdy |
| os X | mm | 160+10 | 210+20 |
| os Z | mm | 540 | 1090 |
| vreteno |  | STD | OPT |  |  |
| max. otáčky vretena | rpm | 4000/4500 | 3500 | 3200 |
| veľkosť sklučovadla | mm | 152 | 203 | 254 | 304 |
| výkon vretena | kW | 15 | 18,5 |
| nástrojová hlava |
| počet nástrojov |  | 12 | 8 | 12 |
| max. kvadrát noža | mm | 20 | 25 | 25 |
| max. priemer nástrojov pre vnútorné obrábanie | mm | 32 | 40 | 40 |
| rýchloposuv |
| v osi X , Z | m/min | 20 | 20 | 15/20 |
| koník |
| priemer pinoly | mm | 75 | 100 |
| kužel pre upínací hrot | M.T | 4 | 5 |
| rôzne |
| hmotnosť stroja | kg | 3300 | 5200 |
| dĺžka stroja | mm | 2420 | 3783 |
| šířka stroja | mm | 1580 | 1851 |
| výška stroja | mm | 1710 | 1955 |
| príkon stroja | kVA | 30 | 40 |