| model | LTC-30 BP/BPL | LTC-30 CP/CPL | LTC-40 CW | LTC-50 B/L/XL | LTC-50 C/L/XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| základné informácie |
| max. obežný priemer nad ložou | mm | 650 | 650 | 745 | 900/900/850 |
| max. obežný priemer nad priečnym supportom | mm | 480 | 490 | 610 | 800 |
| max. dĺžka sústruženia | mm | 875/1375 | 801/1301 | 650/850 | 1035/2035/3035 |
| max. priemer tyče | mm | 85 | 115 | 115 | 117 | 117 |
| pojazdy |
| os X | mm | 253 | 253 | 330 | 425 | 425 |
| os Z | mm | 1020/1520 | 1020/1520 | 650/850 | 1100/2100/3100 |
| vreteno |
| max. otáčky vretena | rpm | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| veľkosť sklučovadla | mm | 305 | 381 | 381 | 381 | 457 |
| výkon vretena | kW | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
| nástrojová hlava |
| počet nástrojov |  | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| max. kvadrát noža | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| max. priemer nástrojov pre vnútorné obrábanie | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| rýchloposuv |
| v osi X , Z | m/min | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| koník |
| priemer pinoly | mm | 110 | 110 | - | 155 | 155 |
| kužel pre upínací hrot | M.T | 5 | 5 | - | 6 | 6 |
| rôzne |
| hmotnosť stroja | kg | 7100/7800 | 7100/7800 | 7100 | 15000/17000/20000 |
| dĺžka stroja | mm | 3847/4700 | 3847/4700 | 3847 | 4616/5600/6596 |
| šířka stroja | mm | 2082 | 2082 | 2082 | 2575 | 2575 |
| výška stroja | mm | 1910 | 1910 | 1910 | 2426 | 2426 |
| príkon stroja | kVA | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |