| model | T-6S s protivretenom | T-6SM poháňané nástroje a protivreteno | T-6T2S 2 nástrojové hlavy a protivreteno | T-6T2SM 2 nástrojové hlavy poháňané nástroje a protivreteno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| základné informácie |
| max. obežný priemer nad ložou | mm | 450 | 600 |
| max. obežný priemer nad priečnym supportom | mm | 220 | 220 |
| max. dĺžka sústruženia | mm | 290 | 290 |
| max. priemer tyče | mm | 45 | 45 |
| pojazdy |
| os X | mm | 180 | 160 |
| os Z | mm | 290 | 350 |
| os B | mm | 293 | 500 |
| os X2 | mm | - | 170 |
| os Z2 | mm | - | 350 |
| vreteno |
| max. otáčky vretena | rpm | 60-6000 | 60-6000 |
| veľkosť sklučidla | mm | 56 | 56 |
| výkon vretena | kW | 7,5 | 7,5 |
| protivreteno |
| max. otáčky vretena | rpm | 60-6000 | 60-6000 |
| veľkosť sklučovadla |  | 6 | 6 |
| výkon vretena | kW | 7,5 | 7,5 |
| nástrojová hlava |
| počet nástrojov |  | 12 | 12 |
| max. kvadrát noža | mm | 20 | 20 |
| max. priemer nástrojov pre vnútorné obrábanie | mm | 32 | 32 |
| čas výmeny nástroja | s | 0,6 | 0,6 |
| rozsah otáčok rotačného nástroja | rpm | - | 25-4500 | - | 25-4500 |
| výkon rotačného nástroja | kW | - | 3,7 | - | 3,7 |
| rýchloposuvy |
| v osi X, Z, B | m/min | 20 | 20 |
| rôzne |
| hmotnosť stroja | kg | 4600 | 5700 |
| rozmery stroja | mm | 3550 x 2000 x 2000 | 4000 x 2100 x 2130 |
| riadiaci systém | FANUC | 0TC | 18TC | 18TC |