| model | T-7S s protivretenom | T-7SM poháňané nástroje a protivreteno | T-7T2S 2 nástrojové hlavy a protivreteno | T-7T2SM 2 nástrojové hlavy poháňané nástroje a protivreteno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| základné informácie |
| max. obežný priemer nad ložou | mm | 550 | 630 |
| max. obežný priemer nad priečnym supportom | mm | 420 | 420 |
| max. dĺžka sústruženia | mm | 520 | 290 |
| max. priemer tyče | mm | 51 | 51 |
| pojazdy |
| os X | mm | 278 | 240 |
| os Z | mm | 550 | 338 |
| os B | mm | 520 | 520 |
| os X2 | mm | - | 240 |
| os Z2 | mm | - | 338 |
| vreteno |
| max. otáčky vretena | rpm | 25-4500 | 60-4500 |
| veľkosť sklučidla | mm | 61 | 61 |
| výkon vretena | kW | 7,5 | 7,5 |
| protivreteno |
| max. otáčky vretena | rpm | 60-6000 | 60-6000 |
| veľkosť sklučovadla |  | 6 | 6 |
| výkon vretena | kW | 7,5 | 7,5 |
| nástrojová hlava |
| počet nástrojov |  | 12 | 12 |
| max. kvadrát noža | mm | 20 | 20 |
| max. priemer nástrojov pre vnútorné obrábanie | mm | 32 | 32 |
| čas výmeny nástroja | s | 0,2 | 0,2 |
| rozsah otáčok rotačného nástroja | rpm | - | 25-4500 | - | 25-4500 |
| výkon rotačného nástroja | kW | - | 2,2 | - | 2,2 |
| rýchloposuvy |
| v osi X, Z, B | m/min | 20 | 20 |
| rôzne |
| hmotnosť stroja | kg | 5500 | 5800 |
| rozmery stroja | mm | 4000 x 2100 x 2130 | 4000 x 2100 x 2220 |
| riadiaci systém | FANUC | 0TC | 18TC | 18TC |