| model | T-8T2S 2 nástrojové hlavy a protivreteno | T-8T2SM 2 nástrojové hlavy poháňané nástroje a protivreteno |
| --- | --- | --- |
| základné informácie |
| max. obežný priemer nad ložou | mm | 620 |
| max. obežný priemer nad priečnym supportom | mm | 420 |
| max. dĺžka sústruženia | mm | 270 |
| max. priemer tyče | mm | 65 |
| pojazdy |
| os X | mm | 240 |
| os Z | mm | 338 |
| os B | mm | 520 |
| os X2 | mm | 240 |
| os Z2 | mm | 338 |
| vreteno |
| max. otáčky vretena | rpm | 60-3500 |
| veľkosť sklučidla | mm | 77 |
| výkon vretena | kW | 15 |
| protivreteno |
| max. otáčky vretena | rpm | 60-6000 |
| veľkosť sklučovadla |  | 8 |
| výkon vretena | kW | 11 |
| nástrojová hlava |
| počet nástrojov |  | 12 |
| max. kvadrát noža | mm | 25 |
| max. priemer nástrojov pre vnútorné obrábanie | mm | 40 |
| čas výmeny nástroja | s | 0,2 |
| rozsah otáčok rotačného nástroja | rpm | - | 25-4500 |
| výkon rotačného nástroja | kW | - | 2,2 |
| rýchloposuvy |
| v osi X, Z, B | m/min | 20 |
| rôzne |
| hmotnosť stroja | kg | 5800 |
| rozmery stroja | mm | 4000 x 2100 x 2220 |
| riadiaci systém | FANUC | 18TC |